Министерство образования Российской Федерации

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия

# Кафедра строительных конструкций,

# оснований и надежности сооружений

## РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ

### Методические указания и примеры расчета

к курсовому и дипломному проектированию

по строительным (металлическим) конструкциям

#### Волгоград 2003

УДК 624.014

Расчет и конструирование металлической балки с перфорированной стенкой. Метод. указ. и примеры расчета к курсовому и дипломному проектированию по строительным (металлическим) конструкциям/Сост. Вильгельм Ю.С., Власов В.Н.;- ВолгГАСА . Волгоград:, 2003  -16 с.

В работе изложены основные положения компоновки и расчета двутавровых балок с перфорированной стенкой симметричного сечения. Приводятся алгоритм и примеры расчета перфорированных балок по первой и второй группам предельных состояний. Определение номера исходного двутавра,  геометрических параметров поперечного сечения и зигзагообразного реза производится с использованием ЭВМ.

Для студентов 3-го - 5-го курсов специальности “Промышленное и гражданское строительство”.

Ил.2       Библиогр.   назв. 3.

План уч. метод. документ. 2003 г., поз.

Подписано в печать  Редактор 2003 г. Формат 60х84/16.

Печать плоская. Бумага офсетная, Уч.-изд. л.

Усл.печ.л.          Тираж 100 экз.

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия информационо-издательский отдел  Волгоград, ул. Академическая, 1.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из способов повышения эффективности использования прокатных двутавров в балочных конструкциях является проектирование их с развитым и сквозным сечением.  В этом случае стенка прокатного двутавра разрезается по зигзагообразной линии, а затем части балок соединяются в местах примыкания выступов с помощью сварки, образуя сплошные перемычки.  Таким образом, получается оригинальная конструктивная форма - двутавр с отверстиями в стенке. В технической литературе он получил название двутавра с перфорированной стенкой.

Эффективность такого двутавра по сравнению с исходным  объясняется тем, что высота сечения увеличивается примерно в 1,5 раза, толщина стенки составляет 1/75-1/95 от высоты и, наконец, благодаря отверстиям в стенке проектируемого двутавра из него как бы изымается до 35-40% материала, что обеспечивает 20 - 30% экономии металла по сравнению с прокатными двутаврами  и дешевле последних на 10 -18%. По трудоемкости изготовления они на 25 - 35% эффективнее, чем двутавры составного сечения, за счет сокращения операций обработки и объема сварки.

1. Конструирование балки с перфорированной стенкой

В методических указаниях рассматривается расчет и конструирование перфорированной моностальной балки с симметричным резом относительно середины исходного двутавра. Основные параметры реза стенки такого двутавра приводятся на рис.1 и обычно принимаются  равными:          ;   ; мм;  мм;

Рассмотренные параметры связаны между собой следующими зависимостями: ;   ;  при  . Шаг отверстий равен .

При равномерно распределенной нагрузке шаг отверстий S может быть принят любой, а при сосредоточенной нагрузке разбивка шага S должна обеспечивать опирание вспомогательных балок (продольных ребер плит перекрытия) на участки со сплошной стенкой.

Принятая геометрия зигзагообразного реза должна обеспечивать соблюдение условия

,  n- количество отверстий;     -  толщина опорного ребра;         l - пролет балки.

2. Напряженно-деформированное состояние балки

Работа двутавровых балок с перфорированной стенкой отличается от работы сплошностенчатых балок. На рис.2 показано напряженное состояние в характерных сечениях перфорированных балок. По сечению 1-1 в упругой стадии нормальные напряжения в поясах распределяются по линейному закону. В угловых точках отверстий  сечения 2-2 вследствие влияния концентраторов напряжения наблюдается  нарушение линейной зависимости. На участке, прилегающем к отверстию, нормальные напряжения существенно возрастают, что может привести к появлению пластических деформаций. На сплошном участке (сечение 3-3) распределение напряжений довольно близко к тому, как распределяются напряжения в обычных двутаврах. В поясах перфорированных балок, в пределах отверстий, возникают дополнительные напряжения от их изгиба, вызванные действием поперечных сил.

Предельное состояние по 1-ой группе наступает тогда, когда пластичность пронизывает сечение пояса, причем при поперечном изгибе могут появиться шарниры пластичности в четырех углах отверстия.

Кроме этого, необходима проверка балки на общую и местную устойчивость. Общая устойчивость проверяется согласно [1], как для обыкновенных балок симметричного двутаврового сечения. Потеря местной устойчивости перемычек и таврового пояса происходит в основном от сдвига, после чего исчерпывается несущая способность всей балки.

Расчет прогиба балки с перфорированной стенкой (2-я группа предельных состояний) определяется аналогично обычным балкам с учетом момента инерции по ослабленному сечению.

3. Алгоритм расчета симметричной, моностальной балки с перфорированной стенкой

Порядок проектирования балок с перфорированной стенкой мало, чем отличается от порядка проектирования балок с обычной стенкой и состоит из ряда шагов и условий.

С учетом назначения балки выбираются ее очертания  и тип реза стенки. Предпочтение целесообразно отдавать простым резам и симметричным сечениям. В настоящих методических указаниях принят рез со следующим соотношением высот: ;  (cм. рис.1).

Нормы рекомендуют проектировать балки с перфорированной стенкой из стали с  МПа. В целях экономии металла в первую очередь нужно применять сталь повышенной прочности с  МПа и выше.

Высота балки назначается с учетом тех же требований, что и у обычных балок. Высота балки из условия необходимой жесткости определяется по формуле

где - пролет балки (см);   - нормативный прогиб балки (см).

Оптимальную высоту балки приближенно можно определить по формуле

,

где - толщина стенки, предварительно принимаемая по таблице приложения [1];   - требуемый момент сопротивления.

Предварительную высоту балки принимаем равной

Тогда  номер  исходного двутавра определим через его высоту из выражения

.

Выбираем основные параметры геометрии реза:  с учетом  вышеприведенных необходимых соотношений геометрических характеристик исходного двутавра и двутавра с перфорированной стенкой при   .

Далее определим геометрические характеристики двутавра с перфорированной стенкой: высота реза  ;

площадь пояса (тавра) ;

расстояние до центр тяжести пояса (тавра) ,

где - статический момент полусечения исходного двутавра.

момент инерции пояса   относительно оси .

Минимальный и максимальный моменты сопротивления пояса (тавра) относительно оси

;       ;

;       ;

момент инерции перфорированного сечения балки относительно оси .

.

После определения геометрических характеристик осуществляем необходимые проверки прочности в расчетных сечениях.

а) Прочность поясов в характерных точках: 1 и 2 верхнего пояса

;

.

Так как сечение перфорированной балки абсолютно симметричное, то напряжения в точках 3 и 4 нижнего пояса соответственно равны

и   .

Из приведенных формул следует, что нормальные напряжения  зависят от величин M и Q, таким образом,  необходимо найти расчетные сечения с наибольшим значением нормальных напряжений, расположенные по длине балки. В настоящих указаниях рассматривается два таких сечения:

;      ,

где  - расстояние от опоры до расчетного сечения при максимальном значении нормальных напряжений ;

- расстояние от опоры до расчетного сечения при максимальном значении нормальных напряжений .

б) прочность  перемычки на сдвиг.

На сдвиг  проверяется первая перемычка. Для этого на расстоянии от опоры, равном  т.е. в сечении посередине перемычки, определим значение поперечной силы

.

Прочность на сдвиг будет обеспечена, если соблюдается условие

,

где  - статический момент балки в сечении между отверстиями;

- момент инерции сечения балки между отверстиями.

Проверка местной устойчивости стенки поясов и перемычки

Согласно п.7.18 [1] местная устойчивость стенки тавра сжато-изогнутого пояса при условии  < 2 обеспечивается если (  - расчетная высота стенки тавра)

или             .

Устойчивость стенки (перемычки) между отверстиями обеспечивается без ребер жесткости, если соблюдено условие

,

где ,    - расчетная  высота стенки балки.

Иначе необходимо установить ребра жесткости в каждой перемычке.

Проверка перемычки на местную устойчивость.  Критическое напряжение сдвига

,

где    ;       ;     - расчетное сопротивление сдвигу;

- приведенная гибкость исходного двутавра.

Условие местной устойчивости перемычки  обеспечено  если

Проверка общей устойчивости. Расчет на общую устойчивость балки с перфорированной стенкой производится так же, как и обычных балок, с выполнением всех необходимых требований по [1]. При этом геометрические характеристики вычисляются по сечению с отверстием.

Проверка жесткости балки. Прогиб балки проверяется с учетом момента инерции по сечению, ослабленному отверстием. При этом в балках с отношением  момент инерции берется с коэффициентом 0,95. Условие жесткости балки обеспечено, если выполняется неравенство

,

где  - предельный допустимый относительный прогиб (см. [1]).

Расчет опорного ребра.  Требуемая ширина поперечного сечения опорного ребра , тогда требуемая площадь ребра . Если , то ;  принимается согласно ГОСТ на листовую сталь.

Проверка устойчивости опорного ребра. Расчетное сечение

.

Момент инерции и радиус инерции соответственно равны:

;      .

Приведенная гибкость     .

##### Коэффициент устойчивости можно определить из выражения

.

Тогда  ,  Если , то  мм, и проверку устойчивости опорного ребра повторяют снова.

Расчетное сопротивление сварного шва при сдвиге

,          - принимается согласно ГОСТ.

Пример:  Рассчитать и законструировать двутавровую балку с перфорированной стенкой в покрытии производственного здания пролетом 18 м. Балка свободно оперта на колонны. Климатический район -  II-й, снеговой - IV. Расчетная суммарная нагрузка на 1м

м.       кН/м   и        кН/м -нормативная и  расчетная равномерно- распределенная нагрузка.

Принимаем сталь марки 09Г2С(ГОСТ 19282-73*) для толщины до 20 мм

МПа       МПа.

МПа - модуль упругости стали;

м.- расстояние между точками закрепления верхнего пояса;

- нормативный прогиб балки.

Решение:      1. Определим требуемую высоту перфорированной балки из условия прочности.

Оптимальная высота балки          м.

Требуемый момент сопротивления       м3.

м.  согласно табл.    [1 ];

м.

Принимаем ориентировочно высоту балки

2. Выбор номера исходного двутавра

Исходный двутавр принимаем  по сортаменту ГОСТ 26020-83 тип "Б".

Высота исходного двутавра

м.

Cогласно сортамента принимаем двутавр 80Б1 с геометрическими характеристиками:

м;    м;    м;

м;       м;    м2;

м4;   м4;    м3;   м3.

3. Определение геометрических характеристик перфорированной балки.

Высота балки       м;   высота таврового пояса  м;

высота реза   м;

площадь таврового пояса          м2;

расстояние от границы реза до центра тяжести тавра

м.

Расстояние между центрами тяжести тавровых поясов

м;    м;   м.

Определим момент инерции таврового пояса относительно оси проходящей через центр тяжести

м4.

Момент инерции сечения балки с перфорированной стенкой

м4.

4. Принимаем геометрические параметры реза.

Принимаем ширину опорной перемычки   м;

высота "зуба" реза определим по формуле  м.  Принимаем угол  ,

тогда      м.  Принимаем    м.

Шаг отверстий   можно определить, решив уравнения:

Первое приближение  ,

решение:    ,    .      Принимаем       > 01 м.  и   м; тогда

шаг s равен   м;   из условия 2с+(n-1)s+2e+a=l определяем количество отверстий

###### Принимаем 16 отверстий, тогда ширина опорной перемычки равна

м.

5. Проверка прочности балки с учетом принятой геометрии реза

Определим расстояние от опоры до расчетных сечений I-I и  II-II.

м;

м.

Определим значение усилий в расчетных сечениях I-I и  II-II

кНм;

кН;

кНм;

кН.

Тогда напряжения в характерных точках расчетных сечений равны:

кН/м2;

так как  <  на  % меньше.

кН/м2;

так как  <

кН/м2;  <     кН/м2.

Проверку первой перемычки на срез проводим по формуле:

кН;  - поперечная сила воспринимаемая первой перемычкой.

-  статический момент сечения балки между   отверстиями;

- момент инерции сечения балки между   отверстиями;

кН/м2 <  кН/м2

Проверка прочности пояса в первом отверстии на сдвиг при

кН/м2  < .

6. Проверка общей и местной устойчивости балки

Целесообразность проверки общей устойчивости балки согласно СНиП устанавливается по соотношению   < 6 тогда   м;  м;

Таким образом, проверку общей устойчивости можно не выполнять.

Проверка перемычки на местную устойчивость.  Критическое напряжение сдвига

Условие местной устойчивости перемычки  обеспечено  так как

< 1.

Проверка местной устойчивости стенки таврового пояса по формуле:

м;

<  .       .

Таким образом, местная устойчивость стенки тавра  обеспечена.

7.  Проверка жесткости балки

Относительный прогиб балки   .

Прогиб равен     м.

8.  Расчет опорного ребра

Требуемая площадь поперечного сечения опорного ребра

,       см2;    м;  тогда требуемая толщина опорного ребра            см.

Проверяем условие

<=

то

м.

Принимаем     м.  Площадь расчетного сечения равна

м2.

Момент инерции и радиус инерции равны:

м4,           м.

Приведенная гибкость

,

тогда коэффициент продольного изгиба  ,

тогда

<=  .

Расчетное сопротивление сварного шва по металлу шва    ,

.

Согласно табл.38 [1] принимаем      мм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

1. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М.,1982.

2.Сахновский М.М. Легкие конструкции стальных каркасов зданий

и сооружений.  Киев,  Будiвельник, 1984.

3.Бирюлев В.В., Кокошин И.И. и др. Проектирование металлических конструкций.

Л., 1990.